Provozní řád Vodovodu Horní Dvorce

Obec Zahrádky

okres Jindřichův Hradec

Schválen zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2005 Usnesením č. 36/2005

Vlastník a provozovatel:

Obec  Zahrádky

378 53  Zahrádky 42

IČO 00666564

Osoba odpovědná za provoz:

statutární zástupce obce

kontakt: Obecní úřad Zahrádky

Počet zásobovaných obyvatel:

cca 15 trvale bydlících a cca 14 rekreačních rodinných domků

Zásobované obce:

Horní Dvorce

Veřejné objekty:

-

Základní údaje o vodních zdrojích:

(označení S1 v původní dokumentaci, k. ú. Horní Dvorce)

Návrh na pásma hygienické ochrany spolu s „jímací studna č. 1“ zpracován dipl. tech. V. Kopřivou, České Budějovice, v prosinci 1984. Zčásti realizován, zdevastován.

S1   jímací studně

vydatnost zdroje  1,5 l /sec

p. č.  206/2  (zjednodušená evidence 206), LV 46

Základní údaje o technologii úpravy vody:

Ve studni je umístěno síto, ve kterém jsou soustavně doplňovány desinfekční prostředky, tzn. že voda je permanentně desinfikována.

V roce 1995 dokončena instalace odradonovacího zařízení.

Podmínky údržby, plán kontrol provozu a technického stavu vodovou, opatření při zhoršené kvalitě vody:

Správou vodovodu je pověřen zastupitel obce, zpravidla místostarosta. Ten v součinnosti s obyvateli obce a obecním úřadem monitoruje stav vodovodu, sděluje potřebnost oprav atp. Opravy jsou, stejně jako příp. havarijní situace, řešeny dodavatelským způsobem (místní instalatérské firmy a VaK Jindřichův Hradec či Studená)

Místa odběrů vzorku pitné vody:

Horní Dvorce čp. 11.

Rozsah a četnost kontrol pitné vody:

dle platné legislativy

Platnost provozního řádu:

od 7. 12. 2005 na dobu neurčitou

# Text boxes

OBEC

STUDNĚ